## Slide 1: Exploração dos dados de PDN SI/PI-Database — o que foi estudado até aqui
André Victor Xavier Pires
Trabalho de Conclusão de Curso I
Engenharia Elétrica — GRR20212735
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

## Slide 2: Por que a impedância da PDN importa a cadeia que liga o empilhamento à conformidade normativa

## Slide 3: A curva que queremos prever autoimpedância Z₁₁ de uma configuração real
Dois regimes separados pelo nulo de série: abaixo dele a PDN é um capacitor; acima, um indutor.

## Slide 4: A base de dados SI/PI-Database — Universidade Técnica de Hamburgo (TUHH)
Acesso público mediante aceite dos termos de uso. Schierholz et al., IEEE Access, v. 9, p. 34423–34432, 2021.

## Slide 5: Subconjunto A — 6 camadas, dois arranjos de vias geometria do problema e nomes dos parâmetros
Fonte: folha de dados do subconjunto, TUHH, 6 mar. 2023. TDIEL é a altura de uma cavidade; o empilhamento tem cinco.

## Slide 6: Subconjunto A — os 8 parâmetros que variam 985 configurações

## Slide 7: Subconjunto A — os 9 parâmetros fixos toda conclusão do trabalho fica condicionada a estes valores

## Slide 8: Cobertura do espaço de projeto Latin Hypercube Sampling
Sem aglomerados e sem lacunas: as 985 configurações cobrem o espaço de forma uniforme.

## Slide 9: Como a geometria muda a impedância dez configurações ordenadas por altura de cavidade
|Z| varia por um fator de 14 entre configurações — há variação suficiente para o modelo aprender.

## Slide 10: Subconjunto B — 1 cavidade, arranjo 11×11 placa de 12 × 10 polegadas, porta central
Fonte: folha de dados do subconjunto, TUHH, 22 nov. 2023. Atenção: a numeração das portas mudou entre lançamentos.

## Slide 11: Subconjunto B — modelo de via raio da via, antipad e pads
Neste subconjunto a geometria da via é fixa: raio 5 mil, antipad 18 mil, passo 40 mil.

## Slide 12: Subconjunto B — o que varia são os decaps 36 199 configurações
O banco de capacitores responde por 78 % da capacitância total — é física do alvo, não ruído.

## Slide 13: Os dois subconjuntos lado a lado diferem em mais dimensões do que a proposta previa

## Slide 14: Qual parâmetro governa cada faixa correlação de Spearman, 8 parâmetros × 334 frequências
TDIEL domina toda a banda. Os demais atuam em faixas específicas.

## Slide 15: A troca de regime no nulo de série a permissividade deixa de importar acima do nulo

## Slide 16: Ranking de sensibilidade medido sobre as 985 configurações

## Slide 17: A referência publicada Fig. 11 de Schierholz, Hassab e Schuster (2023) — os dois parâmetros dominantes
IEEE Trans. on Components, Packaging and Manufacturing Technology, v. 13, n. 10, p. 1613–1623, out. 2023. É o artigo que projetou o subconjunto A.

## Slide 18: R1 — comportamento capacitivo confirmado inclinação log-log abaixo do nulo de série
Verificado também no subconjunto de 1 cavidade: −1,0001 ± 0,0113. R1 transfere entre topologias.

## Slide 19: A lei quase-estática expoentes medidos contra os previstos pela física
Restrita à população conforme, a lei de placas paralelas é recuperada com R² = 0,97.

## Slide 20: R2 — dois terços seguem a lei razão entre a capacitância medida e a analítica
O fator 2 confirma a porta acoplada a duas cavidades em paralelo. Um terço desvia por causa ainda não identificada.

## Slide 21: R2 não transfere entre topologias mesma medida, dois subconjuntos
Acima da fórmula em um, abaixo no outro. O termo de perda deve usar só a derivada logarítmica, que é invariante a escala.

## Slide 22: O pipeline está validado o banco de decaps é uma referência externa conhecida
O coeficiente do banco de decaps é recuperado em 1,08 contra 1,00 esperado — valida leitura, conversão S→Z e extração.

## Slide 23: Um erro de pipeline encontrado a tempo a janela de medição fixa não transfere entre subconjuntos
Os decaps empurram o nulo para dentro da janela antiga. A regra passa a ser adaptativa por configuração.

## Slide 24: O que ficou validado
✓ Pipeline correto de ponta a ponta, aferido contra referência externa
✓ R1 (forma capacitiva) vale em 100 % das configurações, nas duas topologias
✓ Dados alinhados: R² real 0,197 contra 0,002 com rótulos embaralhados
✓ Ranking de sensibilidade reproduz a ordem publicada nos dois primeiros lugares
✓ Tolerância de reciprocidade corrigida de 1e−6 para 1e−4

## Slide 25: O que segue em aberto
? Um terço do subconjunto A desvia da escala de capacitância, sem causa identificada
✗ Descartado: artefato de porta, desalinhamento global, permutação de linhas, dependência das features
? R2 não transfere entre topologias — precisa de região de validade declarada
! Confirmar com os mantenedores em Hamburgo o significado exato de TDIEL

## Slide 26: Próximos passos
1 Generalizar o carregador: adaptador por subconjunto, portas variáveis, grade comum
2 Janela quase-estática adaptativa em todo o pipeline
3 Reunir mais subconjuntos até o marco de novembro
4 Modelos de referência sob protocolo único — GPR e rede neural

## Slide 27: Obrigado. Orientação: Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho